АНАЛИЗ. МЕТОДИКИ. ПРОГНОЗЫ

НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД НЕФТЕПРОДУКТАМИ

# А.А. Попов, С.А. Мензиков, О.В. Мензикова

ФГУ "СИАК по ЦР", г. Сергиев Посад Московской обл.

О

дна из наиболее острых проблем современности — загрязнение водных экосистем нефтью и продуктами ее переработки (бензин, керосин, мазут и др.), которые, попадая в водоемы, подавляют жизнедеятельность флоры и фауны. Растворяющиеся в воде фракции нефти являются остро токсичными для подавляющего большинства гидробионтов, а образующаяся на воде нефтяная пленка препятствует прониканию кислорода в толщу воды, нарушая дыхание водных организмов. При сильном загрязнении образуются зоны, практически лишенные жизни, если не считать развивающихся в большом количестве нефте-окисляющих бактерий. Острая токсичность нефти объясняется тем, что составляющие ее углеводороды смачивают поверхность гидробионтов и, проникая внутрь, растворяют липоидные фракции клеточных оболочек и мембран, разрыхляют и изменяют их проницаемость. Разрушая липо-протеидные комплексы, входящие в состав клеток, нефте-образующие углеводороды изменяют физико-химические свойства цитоплазмы и нарушают упорядоченность биохимических процессов. Установ-

лено негативное воздействие нефти и ее продуктов на генетический аппарат гидробионтов, в частности на содержание в клетках РНК и ДНК.

В практике экологичекого мониторинга загрязненных нефтью водоемов для оценки степени ее воздействия используют различные методы. Наиболее простые из них — физико-химические. С их помощью можно фиксировать концентрацию нефти в водных образцах. Однако они не позволяют определять концентрацию разнообразных метаболитов, образующихся при разложении нефти, токсичность которых чаще всего превышает токсичность исходного нефтепродукта.

Более объективным методом оценки загрязнения водной среды нефтью и нефтепродуктами является биотестирование, которое позволяет учитывать возможность распада исходного вещества на более токсичные метаболиты, так как в качестве биотеста используется живой организм. Однако наличие у особи защитных барьеров, ограждающих ее от вредного воздействия внешней среды, снижает чувствительность метода.

В этом отношении наиболее чувствительным является

биохимический метод оценки загрязнения водной среды. Он позволяет не только регистрировать возможность образования более опасных метаболитов токсиканта, но и обойти защитные барьеры организма, так как при его использовании токсикант воздействует непосредственно на белковую систему. Именно таким является разработанный авторами статьи метод тестирования водной среды на наличие в ней токсических веществ (Заявка 2004129244 РФ). Он позволяет установить степень загрязнения природных водоемов по воздействию отобранных из них водных образцов на предварительно приготовленный из мозга животных белковый препарат (плазматические мембраны), содержащий фермент Mg2+-ATФaзy.

Механизм нейротоксиче-ского действия ароматических углеводородов на фермент заключается в нарушении белковых ансамблей ионных каналов нервных клеток. Мg2+-АТФ-гидролаз-ная реакция плазматических мембран, активированных анионами, демонстрирует прямую сопряженность данного    фермента    с    рецеп-

АНАЛИЗ. МЕТОДИКИ. ПРОГНОЗЫ

тор/канальными ансамблями [1], отражает их энергозависимость и, кроме того, при воздействии токсических лигандов изменяет свою активность абсолютно идентично изменению скорости ионных потоков.

Для получения белка, обладающего Mg2+-ATФазной активностью, используют мозг животных с различным уровнем организации от беспозвоночных до позвоночных (моллюски, рыбы, кролики). В мозге животных этот белок содержится в максимальном количестве, он высокочувствителен к реагентам и его функциональные свойства легко поддаются регистрации. Обогащенный Mg2+-AT-Фазой реагент получают путем гомогенизации мозга животных с буфером, имеющим физилогическое рН, с последующим центрифугированием при скорости 10000 мин1. Надосадочную жидкость отделяют и повторно центрифугируют при скорости 40000 мин1. Супернатант отбрасывают, а осадок ресуспендиру-ют буфером. Полученный реагент представляет собой обогащенный Mg2+-ATФазой белковый препарат [2].

После смешения белкового препарата мозга животных с пробой водной среды, доведенной до физиологического рН не содержащим фосфор буфером, полученный раствор разделяют на две части: основную и фоновую. В основную часть добавляют раствор, содержащий трис-АТФ, источник ионов магния, а также источник ионов хлора и бикарбоната. В фоновую часть добавляют раствор, содержащий трис-АТФ и источник ионов магния. Определение токсичности водной среды по содержанию фосфора неорганического проводят с учетом его фонового содержания.

Затем вычисляют активность Mg2+-АТФазы по формуле

где £onci/Hco. — средняя арифметическая экстинкция исследуемой пробы воды в присутствии Mg2+-АТФазы, активированной ионами хлора и бикарбоната; ЕопМв.алф — средняя арифметическая экстинкция исследуемой пробы воды для определения фонового содержания фосфора неорганического в присутствии Mg2+-АТФазы; £ко„тс1/нсо; — средняя арифметическая экс-тинция контрольного образца в присутствии Mg2+-ATФазы, активированной ионами хлора и бикарбоната; Ешшщ.я<» — средняя арифметическая экстинкция контрольного образца для определения фонового содержания фосфора неорганического в присутствии Mg2+-АТФазы.

В данной работе в качестве исследуемого водного образца использовали 10 %-ный водный экстракт бензина, разведенный до концентрации 0,01 — 0,2 %. Было обнаружено, что 0,025 — 0,075 %-ные экстракты бензина подавляют активность фермента, а 0,1 %-ный раствор практически полностью ингиби-рует фермент.

Оценка токсичности водных образцов энзиматическим методом

| Активность | Токсичность |
| --- | --- |
| фермента, % | образца, баллы |
| 90- 100 | 1 |
| 80-90 | 2 |
| 70-80 | 3 |
| 60-70 | 4 |
| 50-60 | 5 |
| 40-50 | 6 |
| 30-40 | 7 |
| 20 - 30 | 8 |
| 10-20 | 9 |
| 0-10 | 10 |

Для оценки токсичности природного водного образца удобно пользоваться 10-балльной шкалой (см. таблицу). Чем выше балл, тем токсичнее исследуемый образец.

Предлагаемый метод повысит достоверность определения токсичности водных объектов при значительном снижении затрат. оп

Литература

1.	Мензиков С.А., Мензикова

О.В. Особенности свойств чувствительной к лигандам тормозных рецепторов СКАТФазы плазматических мембран мозга леща (Abramis brama L.). Докл. АН, 2002. Т. 382. № 1.

2.	Мензиков С А,  Мензикова
О.В. Влияние ионов хлора и би
карбоната   на  чувствительную   к
ГАМКА-эргическим   соединениям
Mg2+-ATOa3y       плазматических
мембран   мозга   леща   (Abramis
brama L.) // Украинский биохими
ческий журнал. 2004. Т. 76. № 2. ■

Экология и промышленность России, ноябрь 2005 г.